## Slide 1
统一入口把 M2—M5 串成可复现的数据链流程
1
吴博萱｜10245101602｜M6 综合演练
输入
OpenSky 状态
TeachingLink 帧
→
M2
解析 · 编码
解码 · 校验
→
M3
航迹关联
当前态势
→
M4
人工核验映射
统一消息
→
M5
异常检测
质量态势
→
输出
11 项关键成果
可重复生成
系统边界：离线教学数据与 TeachingLink 教学协议；未启用 SQLite，不使用助教检查点替代个人成果。

## Slide 2
发送端将 5 条原始状态转成 3 个有效 TeachingLink 帧
2
解析与字段治理
• 解析 OpenSky 状态向量
• 区分真实零值与缺失值
• 统一量化经纬度、速度与航向
• 设置状态位、有效性位和保留位
5
输入记录
3
成功编码帧
123 B
3 × 41 字节，满足固定帧长
关键实现：大端字节序、22 位经纬度编码、统一量化和教学校验和。

## Slide 3
接收端逐帧解封并留下可核查的验证证据
3
01
固定帧切分
每 41 字节读取一帧；输入边界已对齐。
02
字段解码
恢复位置、运动、身份、状态与有效性字段。
03
完整性验证
检查长度、保留位、范围和教学校验和。
04
往返对照
输出 21 条字段级量化误差与一致性记录。
结果：3 个编码帧均成功解码；另生成 2 条验证日志，用于解释被过滤的输入记录。

## Slide 4
9 帧有效消息形成 3 个目标的当前态势
4
按 target_id 分组、按 timestamp 排序，只让通过消息验证的记录进入航迹与当前态势。
9
解码记录
全部有效
9
航迹记录
保留时间序列
3
当前目标
每目标取最新态
输出证据：decoded_multitime.csv、track_table.csv、current_situation.csv

## Slide 5
人工核验映射与四类规则共同保障最终态势质量
5
Chart: 
| 位置缺失 | 数据延迟 | 航向越界 | 联合键重复
告警数 | 1 | 1 | 1 | 1
语义互操作
8 条候选映射经人工规则核验，生成 8 条正式映射；随后把 3 条 TeachingLink 当前态势转换为统一 NDJSON。
一致性结果
6 条输入共产生 4 条告警：HIGH 1 条、MEDIUM 3 条。规则覆盖位置缺失、延迟、航向越界与重复记录。
已知限制：SQLite 为选做且本次未启用；TeachingLink 为教学协议；M4 使用学校预生成候选并由规则核验。